Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ

СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Број: IV -14 - 2/3/2016 -09

Датум:  15. jун 2016. године

Б Е О Г Р А Д

Предмет : Измена и допуна Конкурсне документације у поступку јавне набавке – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника  - ЈНД ОП 3/2016

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку добра – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника у року предвиђеном за подношење понуда врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку добра –  рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника, ЈНД ОП 3/2016 на следећи начин:

    - У поглављу II – Подаци о предмету јавне набавке, у тачки 1. „предмет јавне набавке“ мења се број јавне набавке, тако да сада гласи:

„ЈНД ОП 3/2016“

- У поглављу IV - Техничка спецификација, у тачки 1. „радна станица (десктоп рачунар)“, у табели компоненти, у осмој колони:  „тастатурa“, у другом делу, иза речи „распоредом“ додаје се:

„од истог произвођача као и рачунар.“

- У поглављу VII – Oбразац понуде (образац број 1.), у Опису предмета набавке, у тачки 1. „радна станица (десктоп рачунар)“, у табели компоненти, у осмој колони: „тастатурa“, у другом делу, иза речи „распоредом“ додаје се:

„од истог произвођача као и рачунар“.

У преосталом делу, конкурсна документација остаје неизмењена.

У наставку се налази измењен образац понуде.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 1.

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – рачунари и рачунарска опрема, ЈНД ОП број 3/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – јавна набавка добра – рачунари и рачунарска опрема  за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника

- Радна станица (десктоп рачунар) – 42 комада

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Процесор | Iintel Core i5 (број језгара процесора 4, радни такт процесора 2.7GHz, дужина процесорске речи 64-bit, интерни кеш 6MB) |
| Оперативна меморија | 8 GB, тип меморије DDR4, радни такт меморије 2133 MHz, прошириво до 32 GB |
| Хард диск | 1TB 3.5” hybrid hard disk SSHD/ 64MB Cache / 8GB flash memory SATA 6.0Gb/s, број обртаја 7200 rpm |
| Графички адаптер | Интегрисан |
| Оптички уређај | DVD RW, интерфејс SATA |
| Мрежа | Ethernet адаптер 10/100/1000MBit/s |
| Повезивање | 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (минимум 2 x са предње стране), 1 x Display port, 1 x VGA, 1 x аудио line-out |
| Тастатура | USB стандардна тастатура пуне величине са YU (RS) словним распоредом од истог произвођача као и рачунар |
| Миш | USB оптички од истог произвођача као и рачунар |
| Музичка картица | Интегрисана |
| Кућиште | Small Form Factor (SFF) |
| Напајање | Минимална излазна снага 210W |
| Сертификати | ENERGY STAR 6.0, EPEAT Gold rating, RoHS-compliant, WEEE |
| Сигурност | Security chip TPM, Power-on password, Administrator password, Hard disk password, Boot without keyboard and mouse, Individual USB port disablement |
| Оперативни систем | Microsoft Windows 10 Professional 64 bit |
| Гарантни рок | 60 месеци произвођачке гаранције са бесплатним деловима и радом овлашћеног сервисера на локацији наручиоца (On-site Service). Уз понуду доставити линк према званичним Интернет страницама произвођача понуђене опреме на којима се на основу серијског броја може проверити дужина трајања и тип гаранције уређаја. |

Ауторизација:
Понуђач мора имати ауторизацију произвођача (МАФ) или представништва произвођача за територију Републике Србије да је понуђач овлашћени продавац понуђених добара на територији Републике Србије

Доказ: Изјава произвођача да је понуђач овлашћен да продаје оригинална добра у предметном поступку јавне набавке. Доказ ауторизације мора да гласи на име понуђача који доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и да садржи назив наручиоца и број јавне набавке на коју се односи.

Напомена: Све радне станице (десктоп рачунари) морају бити од истог произвођача.

- Преносиви рачунар (лаптоп рачунар) – 5 комада

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Процесор | Класа процесора: Iintel Core i7, модел процесора 5500U или еквивалент (број језгара процесора 2, број логичких језгара (нити) технологије 4, базни радни такт процесора 2.4 GHz, дужина процесорске речи 64-bit, интерни кеш 4MB, Lithography 14nm) |
| Оперативна меморија | 8 GB, тип меморије DDR3, радни такт меморије 1600 MHz |
| Хард диск | 500 GB, интерфејс SATA, број обртаја 5400 rpm |
| Графички адаптер | Интегрисан |
| Екран | 17,3“, резолуција 1600 x 900 pix, тип панела AG (AntiGlare), LED |
| Мрежа | Ethernet адаптер 10/100/1000MBit/s, бежични мрежни стандарди IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 |
| Повезивање | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI |
| Оптићки уређај | DVD RW |
| Мултимедија | Интегрисани звучници, универзални конектор за слушалице, интегрисан микрофон, интегрисана видео камера 1 Mpix |
| Тастатура | YU карактер сет, са нумеричким делом |
| Батерија | 4 ћелија, Li-Ion |
| Читач картица | Да |
| Оперативни систем | Microsoft Windows 10 Professional 64 bit |
| Торба | Да |
| Гарантни рок | 36 месеци произвођачке гаранције са бесплатним деловима и радом овлашћеног сервисара на локацији наручиоца (On-site Service). Уз понуду доставити линк према званичним Интернет страницама произвођача понуђене опреме на којима се на основу серијског броја може проверити дужина трајања и тип гаранције уређаја. |

Ауторизација:
Понуђач мора имати ауторизацију произвођача (МАФ) или представништва произвођача за територију Републике Србије да је понуђач овлашћени продавац понуђених добара на територији Републике Србије.

Доказ: Изјава произвођача да је понуђач овлашћен да продаје оригинална добра у предметном поступку јавне набавке. Доказ ауторизације мора да гласи на име понуђача који доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и да садржи назив наручиоца и број јавне набавке на коју се односи.

Напомена: Сви преносиви рачунари (лаптоп рачунари) морају бити од истог произвођача.

- Таблет рачунар – 1 комад

HP Spectre x2 12-a000nn P3L50EA или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Екран | 12" UWVA BrightView WLED backlit, осетљив на додир, резолуција 1920 x 1080 |
| Процесор | Intel® Core™ m7 6Y75 или еквивалент (број језгара процесора 2, број логичких језгара (нити) технологије 4, радни такт процесора 1.2GHz, дужина процесорске речи 64-bit, интерни кеш 4MB) |
| Оперативна меморија | 8 GB, тип меморије DDR3, радни такт меморије 1866 MHz |
| Хард диск | 256GB, SSD |
| Графички адаптер | Интегрисан |
| Мултимедија | Интегрисани звучници, универзални конектор за слушалице, интегрисан микрофон, интегрисана предња и задња видео камера |
| Повезивање | 2 x USB 3.0 |
| Мрежа | 802.11 ac/a/b/g/n и Bluetooth 4.0 |
| Читач картица | Да |
| Тастатура | Да |
| Оловка | Да |
| Батерија | 3 ћелије, Li-Ion |
| Оперативни систем | Microsoft Windows 10 Home 64 bit |
| Гарантни рок | 36 месеци произвођачке гаранције. Уз понуду доставити линк према званичним Интернет страницама произвођача понуђене опреме на којима се на основу серијског броја може проверити дужина трајања и тип гаранције уређаја. |

- Штампач ласерски – 8 комада

HP LaserJet Pro M402dn или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | Ласерски, црно-бели |
| Брзина | 38 стр./мин. за А4 |
| Резолуција | 1200 dpi |
| Формат папира | A4 (210x297mm) |
| Процесор | 1200 MHz |
| Инсталирана меморија | 128 MB |
| Повезивање | USB 2.0, ethernet адаптер 10/100/1000 MBit/s |
| Капацитет улаза | 250 листова |
| Месечни обим штампе | до 4000 страна |
| Обострано штампање | Aутоматско |
| Екран | LCD графички дисплеј |
| Стартни тонер уз штампач | Одговарајући тонер произвођача понуђеног уређаја |
| Остало | Обавезна испорука УСБ каблова |
| Гаранција | 36 месеци произвођачке гаранције. Уз понуду доставити линк према званичним Интернет страницама произвођача понуђене опреме на којима се на основу серијског броја може проверити дужина трајања и тип гаранције уређаја. |

Напомена: Сви штампачи морају бити од истог произвођача.

- Фотокопир апарати - 7 комада

Canon image RUNNER 2520 или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | Дигитални црно-бели ласерски фотокопир апарат и штампач, колор скенер |
| Штампач | Мрежни |
| Скенер | Мрежни |
| Брзина копирања | 20 стр./мин. за А4 |
| Резолуција штампања | 1200 x 1200 dpi |
| Резолуција скенирања | 300 x 300 dpi |
| Формат папира | A3 – А5R и коверте |
| Увеличавање | Зум: 25–400% Фиксно: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% |
| Процесор | 400 MHz |
| Инсталирана меморија | 256 MB |
| Повезивање | USB 2.0, ethernet адаптер 10/100 MBit/s |
| Мрежни протокол скенирања | TCP/IP, TWAIN |
| Дисплеј | Команде на додир |
| Капацитет улаза | 1 касета за 250 листова, 1 бочни улагач за 100 листова |
| Аутоматски улагач оригинала са обостраним скенирањем | 50 листова |
| Тежина папира | Касета: 64 до 90 g/m2 Улаз за увлачење: 64 до 128 g/m2 Обострано: 64 до 80 g/m2 |
| Обострано штампање | Aутоматско |
| Постоље | Метално са точкићима |
| Стартни тонер уз штампач | Тонер за најмање 14000 страна |
| Остало | Обавезна испорука УСБ кабла |
| Гаранција | 24 месецa произвођачке гаранције. Доказ: Уз понуду доставити потврду овлашћеног Canon сервиса да су добра покривена гаранцијом у минималном трајању од 24 месецa. |

Ауторизација:
Понуђач мора имати ауторизацију произвођача (МАФ) или представништва произвођача за територију Републике Србије да је понуђач овлашћени продавац понуђених добара на територији Републике Србије

Доказ: Изјава произвођача да је понуђач овлашћен да продаје оригинална добра у предметном поступку јавне набавке. Доказ ауторизације мора да гласи на име понуђача који доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и да садржи назив наручиоца и број јавне набавке на коју се односи.

Напомена: Сви фотокопир апарати морају бити од истог произвођача.

- Скенери – 4 комада

Canon image FORMULA DR-M160II или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | Стони скенер са механизмом за увлачење листова |
| Технологија | CMOS CIS сензор |
| Извор светлости | RGB LED |
| Брзина скенирања | 60 стр./мин., 120 слика/мин. |
| Оптичка резолуција | 600 tpi |
| Излазна резолуција | 150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi |
| Страна скенирања | Предња/Задња/Обострано |
| Препоручени дневни обим рада | Минимално 6000 скенираних докумената |
| Спецификација за подржане документе | Ширина 50,8 – 216 mm Дужина 54 – 356 mm Дебљина 27 – 209 g/m² (0,04 – 0,25mm) Скенирање картица: Ширина 53,9 mm, Дужина 85,5 mm, Дебљина 0,76 мм (подржане картице са рељефом) |
| Повезивање | USB 2.0 |
| Додатно | Аутоматско препознавање величине папира, поравнање странице, тродимензионлана корекција боја, побољшавање боје, аутоматско откривање боја, корекција сенки, прескакање празне странице, режим пресавијања, подешавање области за скенирање, побољшавање ивице, спречавање пробијања боје/уклањање позадине, уређивање контраста, одступање боје, режим додавања црне маргине, елиминација боје, умекшавање позадине, аутоматско подешавање резолуције, режим танког папира, детектовање двоструког увлачења. |
| Подржани оперативни системи | Windows 10, 8.1/8/7/Vista/XP |
| Сертификати | RoHS и ENERGY STAR |
| Остало | Обавезна испорука УСБ каблова |
| Гаранција | 24 месецa произвођачке гаранције. Доказ: Уз понуду доставити потврду овлашћеног Canon сервиса да су добра покривена гаранцијом у минималном трајању од 24 месецa. |

Ауторизација:
Понуђач мора имати ауторизацију произвођача (МАФ) или представништва произвођача за територију Републике Србије да је понуђач овлашћени продавац понуђених добара на територији Републике Србије

Доказ: Изјава произвођача да је понуђач овлашћен да продаје оригинална добра у предметном поступку јавне набавке. Доказ ауторизације мора да гласи на име понуђача који доставља понуду за добра која су предмет јавне набавке и да садржи назив наручиоца и број јавне набавке на коју се односи.

Напомена: Сви скенери морају бити од истог произвођача.

- Активни мрежни уређај Рутер – 1 комад

Rоuter Cisco CISCO2911-SEC/K9 или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Интегрисани портови | 3x Ethernet 10/100/1000base-T, RJ-45 |
| Flash меморија | 256MB прошириво до 4GB |
| DRAM меморија | 512MB прошириво до 2GB |
| Слотови | 4 x за додавање мрежних интерфејса, 1 x за додавање сервисних модула |
| Додатна електронска лиценца | SSLVPN за 25 корисника, AppX, Data, Waasx, WaaS/vWaaS за минимум 1300 конекција |
| Додатна картица за проширење | 4 Port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| Подржано | Уграђена лиценца за Security функционалности, статичко рутирање, Open Shortest Path First (OSPF), Border Gateway Protocol (BGP), Policy-Based Routing (PBR), Multicast Internet Group Management Protocol (IGMPv3), IPv6 Multicast, L2 VPN, DMVPN, IPSec |
| Гарантни рок | Понуђач је у обавези да за понуђену опрему понуди произвођачку гаранцију у трајању од минимално 12 месеци која подразумева: Одзив овлашћеног сервисера Испоручиоца или произвођача у року од 1 (једног) часа од пријаве квара (24 часа, 7 дана у недељи, путем факса или електронским путем) са гарантованим временом повраћаја функционалности мреже наредног радног дана (замена неисправног уређаја новим по принципу 8x5xNBD) Директан приступ Наручиоца техничком центру произвођача опреме путем електронске поште, телефона или Интернета (web) 24x7 у сваком тренутку без одгађања Директан приступ Наручиоца центру за софтвер произвођача опреме који укључује исправке грешака, као и редовне измене испорученог софтвера у оквиру главне верзије Понуђач је у обавези да приликом испоруке опреме достави потврду произвођача или овлашћеног представништва произвођача у Републици Србији да су предметни произвођачки сервиси поручени. |

- Свич тип 1 – 2 комада

Cisco SG500-28 28-port Gigabit Stackable Managed Switch или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Портови | 24 Ethernet 10/100/1000 портова, 2 SFP порта (1/5GE), 2 combo порта (10/100/1000 или SFP) |
| Брзина прослеђивања пакета | 40 Mbps |
| Switching capacity | 70 Gbps |
| Подржано | 16000 MAC адреса, 4000 VLAN истовремено, 1000 IGMP група, велики ethernet пакети (Jumbo фрејмови), broadcast, multicast и unicast storm control по порту, IEEE 802.ld, 802.1s, 802.lw, 802.3ad, 802.1x стандарди, IPv4 и IPv6, могућност стековања до 8 уређаја, Dynamic ARP Inspection, Port-based ACLs, DHCP Snooping, IP Source Guard, класификација пакета по 802.1p CoS и DSCP, SSHv2, RMON, SNMP vl ,v2c,v3 и Telnet. |
| Гарантни рок | Понуђач је у обавези да за понуђену опрему понуди произвођачку гаранцију у трајању од минимално 60 месеци. Уз понуду доставити линк према званичним Интернет страницама произвођача понуђене опреме на којима се на основу part number-a може проверити дужина трајања и тип гаранције уређаја. |

Напомена: Сви свичеви морају бити од истог произвођача.

- Свич тип 2 – 2 комада

Cisco SG500-52 52-port Gigabit Stackable Managed Switch или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Портови | 48 Ethernet 10/100/1000 портова, 2 SFP порта (1/5GE), 2 combo порта (10/100/1000 или SFP) |
| Брзина прослеђивања пакета | 77 Mbps |
| Switching capacity | 120 Gbps |
| Подржано | 16000 MAC адреса, 4000 VLAN истовремено, 1000 IGMP група, велики ethernet пакети (Jumbo фрејмови), broadcast, multicast и unicast storm control по порту, IEEE 802.ld, 802.1s, 802.lw, 802.3ad, 802.1x стандарди, IPv4 и IPv6, могућност стековања до 8 уређаја, Dynamic ARP Inspection, Port-based ACLs, DHCP Snooping, IP Source Guard, класификација пакета по 802.1p CoS и DSCP, SSHv2, RMON, SNMP vl ,v2c,v3 и Telnet. |
| Гарантни рок | Понуђач је у обавези да за понуђену опрему понуди произвођачку гаранцију у трајању од минимално 60 месеци. Уз понуду доставити линк према званичним Интернет страницама произвођача понуђене опреме на којима се на основу part number-a може проверити дужина трајања и тип гаранције уређаја. |

Напомена: Сви свичеви морају бити од истог произвођача.

- Свич тип 3 – 7 комада

# Lan Switch D-Link DGS-108 или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Управљање | Неуправљив |
| Портови | 8 x 10/100/1000 Mbps |
| Кућиште | Метално |
| Протокол | CSMA/CD |
| Остало | IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, 16 Gbps switching fabric, Auto MDI/MDIX crossover for all ports, Supports 9,000 Byte Jumbo Frames, Secure store-and-forward switching scheme |
| Гарантни рок | 24 месецa |

Напомена: Сви свичеви морају бити од истог произвођача.

- Бежични рутер – 5 комада

D Link Router Wireless DIR-859/E или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Брзина | 1750Mbps |
| Портови | 4 x LAN 10/100/1000 Mbps, 1 x WAN 10/100/1000Mpbs |
| Антена | 3 x 5dbi, спољашња (екстерна) |
| Фреквенција | 2.4GHz / 5GHz (dual band) |
| Подржани стандарди | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Заштита | WPA, WPA2 |
| Гарантни рок | 24 месецa |

Напомена: Сви бежични рутери морају бити од истог произвођача.

- Мрежни NAS уређај – 1 комад

Qnap NAS TVS-1271U-RP-i3-8G или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Капацитет | Network Attached Storage са 12 хард дискова капацитета 4TB по диску |
| Рек монтажа | 19", visine 2U, монтажни сет делова компатибилан са понуђеним уређајем |
| Процесор | Број језгара процесора 2, радни такт процесора 3.5GHz, дужина процесорске речи 64-bit, интерни кеш 3MB |
| Оперативна меморија | 8 GB, тип меморије DDR3 |
| Flash меморија | 512MB |
| Повезивање | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x HDMI |
| Број места за хард диск | 12 x 3.5" SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s или 2.5" SATA, SSD |
| Хард диск | 12 x HDD 3,5'', SATA3, 7200rpm, 4TB, 64 MB са листе препоручених (компатибилних) хард дсикова произвођача понуђеног уређаја |
| Hot swap принцип замене дискова | Да |
| Мрежа | 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet port, могућност додавања опционе мрежне карте |
| Напредне функције | VMWare подршка, WEB администрација, аутоматски бекап кроз мрежу, File/Printer/FTP server/VPN Server |
| Гарантни рок | 24 месецa произвођачке гаранције за уређај, 60 месеци за хард дискове |

- Екстерни хард диск – 2 комада

WD My Book Duo 4TB или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Капацитет | 4 TB |
| Повезивање | USB 3.0 |
| Облик | 3,5“ |
| Подржава RAID 0, RAID 1 и JBOD режим рада | Да |
| Заштита података лозинком | Да |
| 256-битна АЕС хардверска енкрипција | Да |
| Капацитет проширив додатним дисковима преко USB 3.0 конектора | Да |
| Гарантни рок | 24 месецa |

Напомена: Сви екстерни дискови морају бити од истог произвођача.

- Хард диск – 4 комада

DELL 2TB 7.2K RPM SATA 3.5'' Hot Plug Drive или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | Hard disk hot-swap |
| Капацитет | 2 TB |
| Интерфејс | SATA III |
| Облик | 3,5“ |
| Број обртаја | 7.200rpm |
| Проток | 6 Gbps (600 MB/s) |
| Додатне функције | Hot Plug kućište (sa klizačima) |
| Гарантни рок | 24 месецa |

Напомена: Сви хард дискови морају бити од истог произвођача.

- Фијока за хард диск – 1 комад

CHIEFTEC HDD Rack 3.5", USB 3.0, SATA или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Подржани формат | 3.5" |
| Интерфејс | SATA, SATA II, SATA III, SSD |
| Повезивање | USB 3.0 |
| Додатно | USB 3.0 кабл, постоље, напонски адаптер |
| Гарантни рок | 24 месецa |

- Монитор за рачунар – 10 комада

ASUS 21,5” VS228DE или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Дијагонала | 21,5“ |
| Позадинско осветљење | LED |
| Тип панела | TN |
| Осветљај | 250 cd/m2 |
| Резолуција | 1920 x 1080 |
| Однос страница | 16:9 |
| Време одзива | 5ms |
| Повезивање | VGA |
| Гарантни рок | 36 месеци |

Напомена: Сви монитори за рачунаре морају бити од истог произвођача.

- УПС – 1 комада

APC SmartUPS SMC1500I  или одговарајуће

| Компоненте | Минималне захтеване функционалности |
| --- | --- |
| Технологија | Line interactive AVR, Pure sinewave |
| Излазна снага | 900W |
| Време рада | 11 мин на 50% оптерећења, 4 мин на 100% оптерећења |
| Време пуњења батерије | 3h |
| Излазна фреквенција | 47-63Hz |
| Улазна фреквенција | 50/60 Hz +/-3 Hz (auto sensing) |
| Интерфејс | серијски порт, USB |
| Дисплеј | LCD |
| Излазни прикључци | 8x IEC 320 C13 |
| Улазни прикључци | IEC 320 C14 |
| Кабл за напајање УПС-рачунар | 6 x кабл са улазом C13 и излазом C14, дужина 1,8 m |
| Гарантни рок | 24 месецa |

- APC УПС заменска батерија – 1 комплет

| Компоненте | Минималне захтеване функционалности |
| --- | --- |
| Напомена | Потребна оригинална батерија APC RBC7 |
| Гарантни рок | 12 месеци |

- Термални штампач етикета-налепница – 1 комад

BIXOLON SLP-T403 или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Технологија штампа | Директ термал и термо трансфер |
| Брзина | 152 mm./sek |
| Резолуција | 300 dpi |
| Ширина штампе | 104mm |
| Дужина штампе | 6 ~ 1000 mm |
| Тип папира | Размакнут, рисован, црно маркиран, непрекидан, лепезаст (fanfold) |
| Ширина папира | 25 ~ 116 mm |
| Пречник ролне папира | 130mm спољни, 25.4 ~ 38.1 mm унутрашњи |
| Подржани бар кодови | 1D и 2D |
| Емулација | SLCP, EPL II, ZPL II |
| Драјвер | Windows |
| Повезивање | USB, Serial, Parallel |
| Меморија | 256 Kb |
| Поузданост јединице за штампу | 20 милиона линија |
| Поузданост термоглаве | 50 km |
| Сензори | Сензор преноса, рефлективни сензор, сензор за крај рибона, сензор отворене главе |
| Остало | Обавезна испорука УСБ кабла |
| Гарантни рок | 24 месецa |

- Баркод читач – 1 комад

Data kolektor Z 2130 или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Процесор | 32 – битни микропроцесор |
| RAM | 2MB |
| Дисплеј | FSTN , 98 × 64 тачака, графички са позадинским осветљењем |
| Тастатура | 26 тастера |
| Скенирање | LED |
| Индикатор | Двоколорни LED (зелено и црвено) |
| Интерфејс | RS-232, USB |
| Главна батерија | 3 ea. 1.5V AAA alkaline battery, or 3 ea. Ni-MH 1,000 mAh rechargeable battery |
| Бекап батерија | 25 mAh, 3.0V Lithium rechargeable battery |
| Извор светлости | 617 nm visible LED |
| Оптички систем | Linear CCD array |
| Scan Rate | 330 scans per second |
| Гарантни рок | 24 месецa |

- Клешта за кримповање – 2 комада

HT-2008R - RJ10, RJ12, RJ45 или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне захтеване функционалности |
| --- | --- |
| Кримповање конектора | RJ-45, RJ-12, RJ-9 |
| Могућност коришћења | Сечице, стрипер |
| Гарантни рок | 12 месеци |

- Трагач и тестер каблова – 1 комад

Pro’sKit MT-7059 или еквивалентно добро

| Компоненте | Минималне захтеване функционалности |
| --- | --- |
| Каблови за тестирање | RJ-45, RJ-11, коаксијални, USB |
| Индикација статуса кабла | Тонска |
| Идентификација статуса кабла | LCD екран |
| Тест кабла | Continuity, shorts, opens,miswired, crossover |
| Остало | Жица може да се прати директно везана за Ethernet service, рутер и PC прикључак, LAN кабл мапирање |
| Гарантни рок | 12 месеци |

- Мрежни кабл тип 1 – 1 котур

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | UTP |
| Категорија | 6 |
| Дужина | 305m |
| Остало | Пренос података 1000 Mbps |
| Гарантни рок | 12 месеци |

- Мрежни кабл тип 2 – 60 комада

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | UTP patch кабл фабрички направљен и тестиран |
| Категорија | 6 |
| Дужина | 1 m |
| Остало | Пренос података 1000 Mbps |
| Гарантни рок | 12 месеци |

- Мрежни кабл тип 3 – 60 комада

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | UTP patch кабл фабрички направљен и тестиран |
| Категорија | 6 |
| Дужина | 1.5m |
| Остало | Пренос података 1000 Mbps |
| Гарантни рок | 12 месеци |

- Телефонски кабл – 1 котур

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | Пљоснати 4-жилни |
| Дужина | 100m |
| Гарантни рок | 24 месеца |

- Конектори за мрежне каблове – 200 ком

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | UTP RJ45 |
| Заштита | Капица |
| Гарантни рок | 12 месеци |

- Конектори за телефонске каблове – 200 ком

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | UTP RJ11 |
| Гарантни рок | 12 месеци |

- Миш – 10 комада

# USB Logitech B100 или еквивалнтно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | Жични |
| Повезивање | USB |
| Сензор | Оптички |
| Резолуција | 800dpi |
| Боја | Црна |
| Гарантни рок | 24 месеца |

Напомена: Сви мишеви морају бити од истог произвођача.

- Тастатура – 10 комада

Logitech K120 или њквивалентно добро

| Компоненте | Минималне техничке карактеристике |
| --- | --- |
| Тип | Жична |
| Повезивање | USB |
| Фонт | YU |
| Боја | Црна |
| Гарантни рок | 24 месеца |

Напомена: Све тастатуре морају бити од истог произвођача.

| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | Назив | Ком | Појединачна цена, без ПДВ-а (цена по једном комаду) | Појединачна цена, са ПДВ-ом (цена по једном комаду) | Укупна цена, без ПДВ-а (број комада помножен са ценом по једном комаду) | Укупна цена, са ПДВ-ом (број комада помножен са ценом по једном комаду) |
| 1 | Радна станица (десктоп рачунар) Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 42 |  |  |  |  |
| 2 | Преносиви рачунар (лаптоп рачунар) Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Таблет рачунар Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Штампач ласерски Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 8 |  |  |  |  |
| 5 | Фотокопир апарати Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 7 |  |  |  |  |
| 6 | Скенери Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Активни мрежни уређај Рутер Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Свич тип 1 Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Свич тип 2 Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Свич тип 3 Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 7 |  |  |  |  |
| 11 | Бежични рутер Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Мрежни NAS уређај Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Екстерни хард диск Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Хард диск Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Фијока за хард диск Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Монитор за рачунар Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 10 |  |  |  |  |
| 17 | УПС Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 18 | APC УПС заменска батерија Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Термални штампач етикета-налепница Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Баркод читач Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Клешта за кримповање Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Трагач и тестер каблова Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Мрежни кабл тип 1 Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Мрежни кабл тип 2 Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 60 |  |  |  |  |
| 25 | Мрежни кабл тип 3 Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 60 |  |  |  |  |
| 26 | Телефонски кабл Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Конектори за мрежне каблове Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 200 |  |  |  |  |
| 28 | Конектори за телефонске каблове Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 200 |  |  |  |  |
| 29 | Миш Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Тастатура Произвођач: ___________________ Модел: ___________________ | 10 |  |  |  |  |

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок испоруке |  |
| Рок одзива на рекламацију |  |

Датум 					           Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.